##### Załącznik nr 3 do SIWZ - zmiana

##### Nr sprawy 38/ZP/14

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI 
ORAZ SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW – Pakiet 1

ZMIANA

dotyczy:   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych w postaci: cystoskopu,  foteli dla pacjenta, rektoskopu, inhalatora, zestawu do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami, zestawu do masażu limfatycznego: kończyna górna, kończyna dolna, pulsoksymetru, glukometru dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

Wykonawca: 	               ______________________________________________________

Producent:		  ______________________________________________________

Nazwa/typ:	               ______________________________________________________

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 1 – Cystoskop – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji urządzenia (2014r.) | TAK, podać |  |
|  | KONSTRUKCJA |  |  |
| 1 | Optyka, kąt patrzenia 30 stopni, średnica 4 mm, długość 300 mm (+/- 10%) | TAK |  |
| 2 | Płaszcz cystoskopu 21 Fr z obturatorem | TAK |  |
| 3 | Wkład pracujący Albarran, jednorogowy | TAK |  |
| 4 | Mostek do optyki cystoskopu | TAK |  |
| 5 | Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x 139x 268 | TAK |  |
| 6 | Możliwość archiwizacji obrazu | TAK |  |
| 7 | Kleszczyki biopsyjne | TAK |  |
| 8 | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego źródłem światła CLH-2 | TAK |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24 | Podać |  |
| 3 | Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. | TAK |  |
| 4 | W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy. | TAK |  |
| 5 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych | TAK |  |
| 6 | Dopuszcza się trzy naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe. | TAK |  |
| 7 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych | TAK |  |
| 8 | W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 9 | Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 8 lat) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (nie wcześniej niż II połowa 2013 r.), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
| 11 | Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. | TAK |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia 3 osoby po 1h każda. | TAK |  |