##### Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 1

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 1 Zestaw narzędzi chirurgicznych na wyposażenie Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi – 1 kpl. Na komplet składają się następujące elementy:

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ZESTAW DO OPERACJI BRZUSZNYCH | TAK |  |
| 1 | Uchwyt typu Steimanna dł.150mm, z otworem trójszczękowym do śr.4,5 mm- 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Uchwyt typu Steimanna dł.160mm, otworem trójszczękowym do śr.6,5mm – 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typ Halsted-Mosquito bez ząbka odgięte dł. 125mm - 30 szt. | TAK |  |
| 4 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typ Crile proste dł. 160 mm – 24 szt. | TAK |  |
| 5 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typ Halsted-Mosqito odgięte dł. 200 mm – 10 szt. | TAK |  |
| 6 | Kleszczyki naczyniowe typ Jacobson zakrzywione dł. 190mm – 10 szt. | TAK |  |
| 7 | Nożyczki delikatne proste końce ostro ostre dł.120mm – 10 szt. | TAK |  |
| 8 | Nożyczki chirurgiczne standard proste dł. 145 mm końce ostre – 15 szt. | TAK |  |
| 9 | Kleszczyki naczyniowe typ Jones odgięte dł. 150 mm – 10 szt. | TAK |  |
| 10 | Nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum delikatne odgięte dł. 145 mm końce tępe- 10 szt. | TAK |  |
| 11 | Nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum odgięte dł. 180 mm końce tępe – 10 szt. | TAK |  |
| 12 | Nożyczki chirurgiczne standard proste dł. 165 mm końce ostro-tępe – 10 szt. | TAK |  |
| 13 | Nożyczki opatrunkowe typu Lister dł. 180mm – 10 szt. | TAK |  |
| 14 | Nożyczki chirurgiczne standard proste dł. 145 mm końce ostro-tępe, 10 szt. | TAK |  |
| 15 | Pinceta chirurgiczna typu Hudson drobna 1x2zęby dł .120mm – 15 szt. | TAK |  |
| 16 | Pinceta chirurgiczna standard 1x2 ząbki , dł.160mm – 10 szt. | TAK |  |
| 17 | Pinceta chirurgiczna średnio szeroka 1x2 ząbki dł. 180mm – 10 szt. | TAK |  |
| 18 | Pinceta anatomiczna standard prosta dł. 160 mm – 10 szt. | TAK |  |
| 19 | Pinceta anatomiczna typu Adson dł. 180mm – 8 szt. | TAK |  |
| 20 | Pinceta anatomiczna typu Hudson dł. 125mm – 15 szt. | TAK |  |
| 21 | Kleszczyki jelitowe typ Boys-Allis dł. 155 mm proste 5 x 6 ząbków ząbki ostre – 2 szt. | TAK |  |
| 22 | Kleszczyki jelitowe typ Baby-Allis dł. 130 mm proste 4 x 5 ząbków – 2 szt. | TAK |  |
| 23 | Igła chirurgiczna figura E00 okrągła zakrzywiona 1,1 mm dł. 63 mm końc. spr. ostra – 5 szt. | TAK |  |
| 24 | Igła chirurgiczna figura G2 okrągła zakrzywiona 1,4 mm dł. 73 mm końc. spr. ostra – 5 szt. | TAK |  |
| 25 | Sonda główkowa dwustronna elastyczna zakończona otworami o śr.3,0 mm , dł.190mm – 5 szt. | TAK |  |
| 26 | Pokrywa kontenera wykonana z termoplastycznego tworzywa dostosowana z filtrem teflonowym na 5 tysięcy cykli sterylizacyjnych do wanny kontenera o wymiarze 300 x 274 mm, niebieska z filtrem teflonowym na 5 tysięcy cykli sterylizacyjnych. Całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy. Wanna do kontenera o wymiarach 300 x 274 x 90 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyt na tabliczki indentyfikacyjne po obu stronach kontenera. Kosz ze stali nierdzewnej kompatybilny do wanny aluminiowej o wymiarach 243x253x76mm – 2 szt. | TAK |  |
| 27 | Kosz w wersji mini przeznaczony do drobnych akcesoriów przeznaczony do mini kontenerów, spód kontenera (wanna) aluminiowa typ mini o wymiarach 310x132x57mm, aluminiowa pokrywa perforowana do kontenera typ mini o wymiarach 305x140x25mm, niebieska , z uchwytami tabliczek identyfikacyjnymi, silikonowa mata do kontenerów typ mini tzw. "jeżyk" o wymiarach 276x125x17mm , perforowana, do mikroinstrumentów – 2 szt. | TAK |  |
| 28 | Hak operacyjny typ Farabeuf, dwustronny dł.125mm. Zestaw składający się z dwóch haków. Wymiary 22x10mm i 25x10mm oraz 28x12mm i 32x12mm – 6 szt. | TAK |  |
| 29 | Kaniula do płukania żył dł. 150 mm końcówka z kulką o średnicy 4 mm – 3 szt. | TAK |  |
| 30 | Kaniula do płukania żył dł. 150 mm 6'' końcówka z kulką o średnicy 5 mm – 3 szt. | TAK |  |
| 31 | Łyżeczka kostna typ Bruns dł. 165 mm figura 00 główka okrągła średnicy 4 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 32 | Łyżeczka kostna typ Bruns dł. 165 mm figura 0 główka okrągła średnicy 5 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 33 | Łyżeczka kostna typ Bruns dł. 165 mm figura 1 główka okrągła średnicy 6 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 34 | Łyżeczka kostna typ Schede dł. 170 mm figura 00 główka owalna szerokość 3,4 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 35 | Łyżeczka kostna typ Schede dł. 170 mm figura 0 główka owalna szerokość 4,2 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 36 | Łyżeczka kostna typ Volkmann figura 000 główka owalna szerokość 3,6 mm dł. 170 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 37 | Łyżeczka kostna typ Volkmann fig. 00 główka owalna szerokość 4,4 mm dł. 170 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 38 | Łyżeczka kostna typ Volkmann figura 0 główka owalna szerokość 5,2 mm dł. 170 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 39 | Łyżeczka kostna typ Volkmann fig. 1 główka owalna szerokość 6,8 mm dł. 170 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 40 | Łyżeczka kostna typ Williger fig. 00 główka owalna szerokość 3,4 mm dł. 170 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 41 | Łyżeczka kostna typ Williger dł. 170 mm figura 1 główka owalna szerokość 5,2 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 42 | Łyżeczka kostna typ Halle dł. 215 mm figura 00 główka owalna szerokość 4,4 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 43 | Łyżeczka kostna typ Schede dł. 170 mm figura 1 główka owalna szerokość 5,2 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 44 | Igłotrzymacz chirurgiczny (mocny) z twardą wkładką Szczęki z nacięciami krzyżowymi 0,5mm , ucha złocone – 2 szt. | TAK |  |
| 45 | Kleszcze do cięcia drutu dł. 145mm wzmacniane wkładką – 2 szt. | TAK |  |
| 46 | Igłotrzymacz chirurgiczny typ Lawrence z delikatnym pyszczkiem nacięcia krzyżowe dł. 150mm – 2 szt. | TAK |  |
| 47 | Igłotrzymacz chirurgiczny typ Crile-Murray z nacięciami krzyżowymi dł. 150 mm 0,5mm – 2 szt. | TAK |  |
| 48 | Nożyce do gipsu typu Stille, dł. 360mm – 1 szt. | TAK |  |
| 49 | Kleszcze do odginania gipsu typ Wolff dł. 250 mm, 1szczęki odgięte ząbkowane z dwoma sprężynkami rozwierającymi – 1 szt. | TAK |  |
| 50 | Kontener bezobsługowy pracujący w systemie otwartym składający się z :wanna kontenera o wymiarach: 300x274x90mm, aluminiowa, wykonana z jednego kawałka materiału, profilowane dno, zewnętrzny test chemiczny, miejsce na tabliczkę informacyjną po obu stronach wanny, wyposażona w uchwyty blokowane pod kątem 90 st. pokrywa kontenera przezroczysta wykonana ze sztucznego tworzywa - polimeru, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, z filtrami teflonowych na 5 tys. cykli, kosz na narzędzia o wym. 243x253x76mm wykonany poprzez wygięcie z jednego arkusza blachy, uniemożliwiającego zaczepianie narzędzi, z dopasowaną matą silikonową, z materiału nierdzewnego, kwasoodpornego - 2 szt. | TAK |  |
| II. | ZESTAW OKULISTYCZNY | TAK |  |
| 1 | Haczyk do operacji zeza typ Graefe dł. 130 mm 5 1/8" odgięty pod kątem 90 stopni zakończenie półkuliste średnica 1,2 mm długość 8 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Haczyk do operacji zeza typ Graefe dł. 130 mm 5 1/8" odgięty pod kątem 90 stopni zakończenie półkuliste średnica 1,4 mm długość 10 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 3 | Haczyk do operacji zeza typ graefe dł. 130 mm 5 1/8" odgięty pod kątem 90 stopni zakończenie półkuliste średnica 1,6 mm długość 12 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 4 | Rozszerzadło do kanału łzowego – 5 szt. | TAK |  |
| 5 | Kaniula typ Anel dł. 15 mm 5/8" odgięta pod kątem 90 stopni średnica igły 0,6 mm stożek mocujący typ luer – 5 szt. | TAK |  |
| 6 | Kaniula typ Anel dł. 15 mm 5/8" prosta średnica igły 0,6 mm stożek mocujący typ luer – 5 szt. | TAK |  |
| 7 | Rozwórka do powiek z drutu sprężystego typ Baraquer, rozwartość 42 mm, szerokość zaczepu 12 mm – 5 szt. | TAK |  |
| 8 | Rozwórka do powiek, ramiona rozsuwane, blokowane śrubą maksymalne, rozwarcie 30 mm, szerokość zaczepu 11 mm – 5 szt. | TAK |  |
| 9 | Odwracadło do powiek typ Desmarres, szerokość łopaty 11 mm, dł. 140 mm – 3 szt. | TAK |  |
| 10 | Sonda typ Bowman, srebrna dwustronna średnica 0,7/0,8 mm dł. 130 mm – 6 szt. | TAK |  |
| 11 | Kosz w wersji mini przeznaczony do drobnych akcesoriów przeznaczony do mini kontenerów ,spód kontenera (wanna) aluminiowa typ mini o wymiarach 310x132x57mm,aluminiowa pokrywa perforowana do kontenera typ mini o wymiarach 305x140x25mm , niebieska , z uchwytami tabliczek identyfikacyjnymi, silikonowa mata do kontenerów typ mini tzw. "jeżyk" o wymiarach 276x125x17mm , perforowana , do mikroinstrumentów – 5 szt. | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 2

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 2 - Stetoskop pediatryczny z membraną i lejkiem, aparat do mierzenia ciśnienia RR z wymiennymi mankietami, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego ( mankiet napowietrzany pompką), stadiometr niemowlęcy, stadiometr dla dzieci, waga niemowlęca, waga lekarska

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pozycja 1 Stetoskop pediatryczny z membraną i lejkiem – 3 szt. | TAK |  |
| 1 | stetoskop pediatryczny z podwójną głowicą | TAK |  |
| 2 | złożona głowica dla dzieci | TAK |  |
| 3 | duży lejek 11/8`` średnicy | TAK |  |
| 4 | membrana 13/8`` średnicy | TAK |  |
| 5 | membrana o wysokiej czułości, wzmacniająca tony osłuchowe | TAK |  |
| 6 | pierścień wokół membrany zapewniający pacjentowi komfort termiczny w zestawie | TAK |  |
| 7 | para bardzo miękkich gumowych dużych oliwek | TAK |  |
| 8 | para miękkich gumowych oliwek | TAK |  |
|  | Pozycja 2 Aparat do mierzenia ciśnienia RR z wymiennymi mankietami – 2 szt. | TAK |  |
| 1 | ciśnieniomierz zegarowy z systemem koncentrycznych przewodów. Odporny na urazy mechaniczne i nadmierny wzrost ciśnienia. | TAK |  |
| 2 | tarcza 60 mm średnicy | TAK |  |
| 3 | manometr odporny na wstrząsy | TAK |  |
| 4 | nierdzewny mechanizm pomiarowy zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia | TAK |  |
| 5 | praktyczna klamra mankietu , ułatwia samodzielne założenie mankietu na rzep jedną ręką | TAK |  |
| 6 | wymienne mankiety (zależne od objętości ręki pacjenta lub wieku dziecka) 3szt. | TAK |  |
| 7 | Mankiety nie zawierające lateksu | TAK |  |
| 8 | pokrowiec | TAK |  |
|  | Pozycja 3 Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego (mankiet napowietrzany pompką) – 1 szt. | TAK |  |
| 1 | ciśnieniomierz zegarowy z systemem koncentrycznych przewodów. Odporny na urazy mechaniczne i nadmierny wzrost ciśnienia. | TAK |  |
| 2 | tarcza 60 mm średnicy | TAK |  |
| 3 | manometr odporny na wstrząsy | TAK |  |
| 4 | nierdzewny mechanizm pomiarowy zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia | TAK |  |
| 5 | praktyczna klamra mankietu , ułatwia samodzielne założenie mankietu na rzep jedną ręką | TAK |  |
| 6 | wymienne mankiety(zależne od objętości ręki pacjenta lub wieku dziecka) 3szt. | TAK |  |
| 7 | mankiety nie zawierające lateksu | TAK |  |
| 8 | pokrowiec | TAK |  |
|  | Pozycja 4 Stadiometr niemowlęcy – 1 szt. | TAK |  |
| 1 | do mechanicznego pomiaru w zakresie 0-205 cm | TAK |  |
| 2 | podziałka 1mm | TAK |  |
| 3 | łatwe rozwijanie miarki z precyzyjną blokadą | TAK |  |
| 4 | z możliwością mycia i dezynfekcji preparatami o szerokim spektrum bakteriobójczym | TAK |  |
| 5 | zakres pomiaru: 35-80 cm | TAK |  |
| 6 | podziałka: 1 mm | TAK |  |
| 7 | waga własna: 522 g | TAK |  |
| 8 | wymiary (szer. x wys. x gł.): 640 x 120 x 277 mm | TAK |  |
|  | Pozycja 5 Stadiometr dla dzieci – 1 szt. | TAK |  |
| 1 | do mechanicznego pomiaru w zakresie 0-205 cm | TAK |  |
| 2 | podziałka 1mm | TAK |  |
| 3 | do mobilnego użytku | TAK |  |
| 4 | łatwy do montażu na podstawie | TAK |  |
| 5 | pozycjoner głowy z pokrętłem blokującym | TAK |  |
| 6 | z możliwością mycia i dezynfekcji preparatami o szerokim spektrum bakteriobójczym. | TAK |  |
|  | Pozycja 6 Waga niemowlęca – 1 szt. | TAK |  |
| 1 | waga do ważenia niemowląt wyposażona jest w wyświetlacz z czytelnymi cyframi. | TAK |  |
| 2 | wygodna zdejmowana szalka pozwala zważyć zarówno noworodki, jak i niemowlęta oraz dzieci o maksymalnej wadze 15 kg. | TAK |  |
| 3 | wyświetlacz - wysokość liter 25mm | TAK |  |
| 4 | wymiary tacy 550x240mm | TAK |  |
| 5 | wymiary pomostu do ważenia 210x110x50mm | TAK |  |
| 6 | wymiary całkowite 560x288x136mm | TAK |  |
| 7 | długość kabla zasilającego 50cm | TAK |  |
| 8 | przystosowana do zasilania bateryjnego 6x1.5AA , czas działania 120h | TAK |  |
| 9 | waga 4kg. | TAK |  |
| 10 | łatwo zdejmowana taca pozwala zważyć zarówno noworodki, jak i niemowlęta oraz dzieci o maksymalnej wadze 15 kg. | TAK |  |
| 11 | wytrzymałe tworzywo | TAK |  |
| 12 | podstawa wagi wyposażona jest w gumowe stopki zapewniające stabilizację urządzenia | TAK |  |
| 13 | dynamiczna funkcja ważenia dla niespokojnych dzieci | TAK |  |
|  | Pozycja 7 Waga lekarska – 3 szt. | TAK |  |
| 1. | elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem, z ekonomicznym zasilaniem bateryjnym | TAK |  |
| 2. | nośność 200kg | TAK |  |
| 3. | zakres pomiaru wzrostu 60-200cm | TAK |  |
| 4. | podziałka wagi – 100g<150kg<200g | TAK |  |
| 5. | podziałka wzrostomierza 1mm | TAK |  |
| 6. | waga własna 6,3 kg | TAK |  |
| 7. | zasilanie: baterie akumulatorki/zasilacz | TAK |  |
| 8. | automatyczne wyłączanie | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 3

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 3 – Lampa typu Clar -1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | bezprzewodowa lampa naczołowa | TAK |  |
| 2 | wyposażona w diodę LED o typowym żarówkowym gwincie (możliwość łatwego wykręcania i wymiany na żarówkę standardową6V- żarówka w komplecie) | TAK |  |
| 3 | żywotność diody min.14000godz., moc 1W, 6V | TAK |  |
| 4 | minimum 30000 Lux przy oświetleniu z odległości 20 cm | TAK |  |
| 5 | temp. światła ok. 5500 st. Kelvin’a+/-5% | TAK |  |
| 6 | komfortowa, regulowana opaska, wyłożona wymiennymi gąbkami | TAK |  |
| 7 | lampa typu Clar z lustrem o średnicy ok.55mm +/- 5% | TAK |  |
| 8 | aluminiowy łącznik kulkowy pozwala dowolnie ukierunkować strumień światła | TAK |  |
| 9 | dobrze wyważony pojemnik z akumulatorami stanowi przeciwwagę głowicy i jest umieszczony na opasce. Nie dopuszcza się rozwiązań z tzw. Wiszącym luźno kablem łączącym oddzielny pojemnik na baterie bądź akumulatory | TAK |  |
| 10 | port do ładowania akumulatorów bezpośrednio na opasce, ładowanie akumulatorów bez potrzeby wyjmowania ich do ładowania | TAK |  |
| 11 | czas pracy na akumulatorach min. 5h | TAK |  |
| 12 | możliwość awaryjnego zasilania z baterii AAA | TAK |  |
| 13 | waga lampy wraz z akumulatorami max. 250g | TAK |  |
| 14 | zapasowe gąbki w komplecie – 1 kpl | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 4

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 4 - Fotel zabiegowy okulistyczny dla dzieci, fotel do badania pacjenta, stół do gipsowania

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pozycja 1 - Fotel zabiegowy okulistyczny dla dzieci 1 szt. | TAK |  |
| 1 | Fotel służy do przeprowadzania badania pacjenta w pozycji siedzącej z możliwością zmiany pozycji osoby badanej pod względem kąta oparcia pleców i stabilizacji głowy. | TAK |  |
| 2 | Wymiary: szerokość 470mm, wysokość 1090 - 1330mm, wysokość siedziska 490-620mm, głębokość siedziska 430mm, kąt wychylenia siedziska 20 st. | TAK |  |
| 3 | Siedzisko oparte na siłowniku hydraulicznym, pozwalającym na regulację wysokości. | TAK |  |
| 4 | Sterowanie siłownikiem dokonywane jest pedałem umieszczonym w dolnej części siłownika | TAK |  |
| 5 | W spodniej części siedziska pokrętło do odchylnia oparcia o kąt do 20 stopni | TAK |  |
| 6 | Elementy podparcia głowy można regulować dowolnie w dostępnym zakresie( regulacja wysokości podgłówka oraz jego kątowe ustawienia) po uprzednim poluzowaniu pokręteł blokujących | TAK |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie do 100kg | TAK |  |
|  | Pozycja 2 - Fotel do badania pacjenta 1 szt. | TAK |  |
| 1 | Fotel służy do przeprowadzania badania pacjenta w pozycji siedzącej z możliwością zmiany pozycji osoby badanej pod względem kąta oparcia pleców i stabilizacji głowy. | TAK |  |
| 2 | Wymiary: szerokość 470mm, wysokość 1090- 1330mm, wysokość siedziska 490-620mm, głębokość siedziska 430mm, kąt wychylenia siedziska 20 st. | TAK |  |
| 3 | Siedzisko oparte na siłowniku hydraulicznym, pozwalającym na regulację wysokości. | TAK |  |
| 4 | Sterowanie siłownikiem dokonywane jest pedałem umieszczonym w dolnej części siłownika | TAK |  |
| 5 | W spodniej części siedziska pokrętło do odchylnia oparcia o kąt do 20 stopni | TAK |  |
| 6 | Elementy podparcia głowy można regulować dowolnie w dostępnym zakresie( regulacja wysokości podgłówka oraz jego kątowe ustawienia) po uprzednim poluzowaniu pokręteł blokujących | TAK |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie do 100kg | TAK |  |

|  | Pozycja 3 – Stół do gipsowania 1 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do gipsowania wykonany ze stali nierdzewnej, | TAK |  |
| 2 | wyposażone w mobilne podstawy jezdne, blaty pokryte odejmowalnymi materacami. | TAK |  |
| 3 | regulacja wysokości blatu-hydrauliczna, | TAK |  |
| 4 | segment plecowy -regulowany manualnie | TAK |  |
| 5 | Trendelenburg mechanicznie, | TAK |  |
| 6 | segment nóg - dwuczęściowe odejmowalne | TAK |  |
| 7 | podparcie nogi - zestaw | TAK |  |
| 8 | regulowane podparcie nogi | TAK |  |
| 9 | długość blatu 1980mm | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 5

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 5 – Lampa terapeutyczna emitująca promieniowanie UVA, UVB – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa terapeutyczna wyposażona w promienniki UVA/UVB (co najmniej 4x20W) | TAK |  |
| 2 | Zabezpieczenie lampy przed bezpośrednim dotykiem promienników przez ochronną szybę lub warstwę pleksiglasu łatwą do czyszczenia | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK |  |
| 4 | Wbudowany regulator temperatury chroniący przed przegrzaniem lampy | TAK |  |
| 5 | Elektroniczny licznik godzin działania | TAK |  |
| 6 | Statyw jezdny z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia lampy: -wysokość regulowana w pionie max.180cm – min. 80cm | TAK |  |
| 7 | Elektroniczna kontrola dozowania promieni UVA/UVB | TAK |  |
| 8 | Okulary ochronne minimum 2 pary | TAK |  |
| 9 | Wykaz środków do dezynfekcji i czyszczenia | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 6

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 6 – Okulary do zabiegów chirurgicznych – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | powiększenie x2,5 i x3,0 | TAK |  |
| 2 | regulacja rozstawu lewego i prawego okularu, co ułatwia dokładne ustawienie dla każdego użytkownika. | TAK |  |
| 3 | naturalnie odzwierciedlające kolory , | TAK |  |
| 4 | jasny obraz | TAK |  |
| 5 | zminimalizowane refleksy świetlne | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 7

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 7 – Holter do mierzenia ciśnienia RR  – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | posiada kompaktowe wymiary, jest lekki i wygodny w noszeniu dla pacjenta | TAK |  |
| 2 | przy zastosowaniu 2 baterii alkalicznych (typ AA) | TAK |  |
| 3 | wykonanie pomiarów w czasie do 48 godzin | TAK |  |
| 4 | w pamięci można zapamiętać 300 pomiarów wykonanych dla jednego pacjenta w trybie ręcznym | TAK |  |
| 5 | w pamięci można zapamiętać 350 pomiarów w trybie holterowskim | TAK |  |
| 6 | zapewnia podwójną ochronę bezpieczeństwa | TAK |  |
| 7 | może być podłączony do każdego laptopa lub komputera stacjonarnego | TAK |  |
| 8 | oprogramowanie komputerowe dla systemów Windows dołączone wraz z ABPM.. Oprogramowanie umożliwia wykonanie kompleksowych analiz oraz wydruk lub przesłanie Internetem raportu | TAK |  |
| 9 | ABPM z dużym kolorowym wyświetlaczem graficznym | TAK |  |
| 10 | posiada dwa tryby pracy holterowski lub ręczny | TAK |  |
| 11 | w trybie holterowskim pomiary wykonywane są wg programu zaleconego przez lekarza | TAK |  |
| 12 | dwa okresy pomiarowe, aktywność dzienna i nocna definiowane są bezpośrednio w urządzeniu | TAK |  |
| 13 | pomiary w dzień można ustawić na 15,30,60 lub120 minut | TAK |  |
| 14 | pomiary nocne co 15,30,60,120 lub 240 minut | TAK |  |
| 15 | z możliwym pomiarem na żądanie pacjenta poprzez naciśnięcie jednego przycisku klawiatury | TAK |  |
| 16 | w trybie ręcznym pacjent może sam mierzyć ciśnienie poprzez naciśnięcie jednego przycisku | TAK |  |
| 17 | wyniki prezentowane będą w formie wykresu i na wyświetlaczu urządzenia | TAK |  |
| 18 | po skończonym badaniu wyniki pomiarów przy pomocy złącza USB można zarchiwizować w komputerze i za pomocą oprogramowania dokonać analizy i wydruku raportu | TAK |  |
| 19 | metoda pomiaru: Oscylometryczna | TAK |  |
| 20 | jednostki pomiaru ciśnienia: mmHg/KPa do wyboru | TAK |  |
| 21 | mierzone wartości: Ciśnienie Skurczowe (SYS), Rozkurczowe (DIA), Średnie | TAK |  |
| 22 | zakres pomiarowy: Dorośli: 10 do 270 mmHg; Puls: 30 to 220; | TAK |  |
| 23 | zakres pomiarowy: Dzieci:10 to 200 mmHg; Puls: 30 to 220; | TAK |  |
| 24 | zakres pomiarowy: Noworodki: 10 to 135 mmHg; Puls: 30 to 220 | TAK |  |
| 25 | rozdzielczość: 1 mmHg | TAK |  |
| 26 | ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie podczas pompowania | TAK |  |
| 27 | interfejs We/Wy: USB | TAK |  |
| 28 | dokładność pomiaru: Puls:±2% lub ±3 BPM w zależności od wartości | TAK |  |
| 29 | bezpieczeństwo: niezależnie mikroprocesor bezpieczeństwa monitoruje ciśnienie w mankiecie, czas pomiaru jest również kontrolowany przez mikroprocesor główny | TAK |  |
| 30 | W zestawie rodzaje mankietów dostosowane dla pediatrii ( po 1 mankiecie z rozmiaru ): noworodkowy - 10-19 cm pediatryczny - 18-26 cm dorośli - 25-35 cm dorośli-duży - 33-47 cm dorośli-udowy - 46-66 cm | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet  8

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 8 - Piła do cięcia gipsu – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | piła oscylacyjna do cięcia gipsu - przeznaczona do rozcinania i zdejmowania tradycyjnych opatrunków i opasek gipsowych oraz gipsów syntetycznych | TAK |  |
| 2 | posiada regulator częstotliwości pracy - umożliwia to użytkownikowi ustawienie w zakresie 6500 do 21000 obrotów na minutę. | TAK |  |
| 3 | posiada elektroniczny kontroler bezpieczeństwa, który wyłącza silnik w przypadku przegrzania lub przeciążenia | TAK |  |
| 4 | ostrze o średnicy 50mm i 65mm | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 9

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 9 – Uroflometr  – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | połączony bezprzewodowo z kompaktowym modułem kontrolno-pomiarowym w obudowie ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 2 | możliwość komunikacji bezprzewodowej do 50m; | TAK |  |
| 3 | zaprojektowany do automatycznego mierzenia przebiegu uroflometrii i cystometrii | TAK |  |
| 4 | wydruk badania na papierze termicznym ( 56mm ) / możliwość zastosowania łatwo dostępnego papieru do drukarek termicznych. | TAK |  |
| 5 | oprogramowanie i opis badania w języku polskim | TAK |  |
|  | Wydruk badania: | TAK |  |
|  | Wykres przebiegu mikcji; | TAK |  |
|  | Data; | TAK |  |
|  | Czas badania; | TAK |  |
|  | Czas przepływu; | TAK |  |
|  | Czas do Max przepływu; | TAK |  |
|  | Średni czas przepływu; | TAK |  |
|  | Objętość mikcji | TAK |  |
|  | Informacje o pacjencie | TAK |  |
| 6 | objętość mikcyjna 0-900ml; | TAK |  |
| 7 | przetwornik wagowy uroflometru; | TAK |  |
| 8 | napięcie: 230V/50-60Hz | TAK |  |
| 9 | moc 900 VA, | TAK |  |
| 10 | posiada następujące możliwości diagnostyczne: | TAK |  |
|  | • Uroflometria, | TAK |  |
|  | Cystometria z EMG, | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia cewki moczowej, | TAK |  |
|  | badanie przepływu z wyboru analiz pQ | TAK |  |
| 11 | W skład zestawu wchodzi: | TAK |  |
|  | Centralka, | TAK |  |
|  | Pompa H2O, | TAK |  |
|  | Dwa czujniki ciśnienia, | TAK |  |
|  | Wodoodporny panel sterowania, | TAK |  |
|  | Klawiatura z myszką, CD, gniazdo dyskietek 3,14” oraz napęd CDROM x32 | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy SAMSUNG 15” LCD | TAK |  |
| 12 | Całość zainstalowana na wózku mobilnym (kółka z hamulcami), | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 10

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 10 – Aparat do elektrokoagulacji  – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia chirurgiczna mono- i bipolarna przystosowana do wykonywania zabiegów ogólnochirurgicznych | TAK |  |
| 2 | Cięcie monopolarne regulowane w zakresie co najmniej 1 –100 W dla wszystkich dostępnych trybów pracy | TAK, podać |  |
| 3 | Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie co najmniej 1-50 W dla wszystkich dostępnych trybów pracy | TAK, podać |  |
| 4 | Koagulacja monopolarna w trybie łagodnym i intensywnym | TAK |  |
| 5 | Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie co najmniej 1-50 W | TAK, podać |  |
| 6 | Regulacja mocy wszystkich funkcji z krokiem co 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| 7 | Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 8 | Diatermia wyposażona w gniazdo wyjściowe monopolarne umożliwiające przyłączenie kabli w standardzie 3-pinowym i 1-pinowym 5mm | TAK, podać |  |
| 9 | Diatermia wyposażona w gniazdo wyjściowe bipolarne umożliwiające przyłączenie kabli w standardzie 2-pinowym i 1-pinowym 4mm | TAK, podać |  |
| 10 | Parametry wyjściowe ustawiane i zapamiętywane dla każdego gniazda niezależnie | TAK |  |
| 11 | Możliwość ustawienia i zapamiętania odrębnych nastaw dla cięcia i odrębnych dla koagulacji – min. 4 pozycje w pamięci aparatu | TAK |  |
| 12 | Aparat wyposażony w układy monitorujące jakość połączenia elektrody neutralnej z ciałem pacjenta; sygnalizacja stanów zagrażających zdrowiu pacjenta | TAK, opisać |  |
| 13 | Układy kontroli: - prawidłowej aplikacji elektrody neutralnej względem elektrody czynnej - prawidłowego przylegania całej elektrody do skóry pacjenta, - układ kontroli czasu aktywacji | TAK, opisać |  |
|  | Wyposażenie wielorazowe |  |  |
| 14 | Elektroda igłowa, prosta, Ø 0,8 x 22 mm, dł. 40 mm, trzpień Ø 2,4 mm- 2szt | TAK |  |
| 15 | Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3x19mm,dł.45mm , trzpień Ø 2,4 mm-2szt | TAK |  |
| 16 | Elektroda pętlowa, prosta, Ø 6 mm, dł. 40 mm, trzpień Ø 2,4 mm- 2szt | TAK |  |
| 17 | Elektroda nożowa, prosta 1,5mm x 17 mm,dł.40mm, trzpień Ø 2,4 mm-2szt | TAK |  |
| 18 | Uchwyty elektrod monopolarnych wielorazowego użytku, trzpień Ø 2,4 mm z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji-2szt | TAK |  |
| 19 | Pinceta bipolarna prosta końcówki 0,7mm, delikatne, dł. 150mm-1szt | TAK |  |
| 20 | Kabel do pincety bipolarnej dł. min 4 m, wielorazowy - 1 szt. | TAK |  |
| 21 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona o powierzchni 85 -90cm2 z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie o powierzchni min. 23-25 cm2-50szt | TAK, opisać |  |
| 22 | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych dł. min 4 m, wielorazowy - 1 szt. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | Warunki wymagane | Warunki oferowane (tak/nie/podać) |
| 1 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) – nie dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze) | TAK, podać |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | TAK, podać |  |
| 4 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – co najmniej 10 lat | TAK, podać |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą sprzętu | TAK |  |
| 6 | Koszty serwisu, przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 11

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 11 – Aparat typu Biofidbeck z głowicą i monitorem – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie aparatu stacjonarnego: | TAK |  |
|  | 2 kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack BF | TAK |  |
|  | Komputer PC + 2 monitory LCD min.21” | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruku wyników badań monochromatyczna | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu | TAK |  |
|  | 57 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, ujętych w 19 typów | TAK |  |
|  | Funkcja porównywania wyników treningu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Baza Danych Pacjentów – rejestracja, tworzenie opisów treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i statystyk | TAK |  |
|  | Wózek z filtrem sieciowym | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Zestaw elektrod miseczkowych i usznych | TAK |  |
|  | Pasta przewodząco-klejąca | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych przez okres min. 3 lata | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 12

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 12 – Wózek jezdny dla zbiorników składający się z aparatu do kriochirurgii i krioaplikatorów dermatologicznych – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zbiornika – ciekły azot – od 35 do 50l, | TAK |  |
| 2 | Rodzaj zbiornika – ( dewar ) /YDS – 50, lub TR – 35, | TAK |  |
| 3 | Samoistne odparowywanie dobowe bez włożonej głowicy – max. 0,24 litrów | TAK |  |
| 4 | Maksymalne samoistne odparowywanie dobowe z włożoną głowicą – max. 0,74 litrów | TAK |  |
| 5 | Czynnik chłodniczy – ciekły azot, | TAK |  |
| 6 | Temperatura strumienia gazu ( przy wylocie z dyszy ) - -1600 C, | TAK |  |
| 7 | Wymienny zbiornik dodatkowy, | TAK |  |
| 8 | Wózek jezdny dla zbiornika, | TAK |  |
| 9 | Urządzenie bezciśnieniowe, | TAK |  |
| 10 | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu – 4 + 2 pulsacyjne lub płynne | TAK |  |
| 11 | Pomiar wagowy ilości w zbiorniku, | TAK |  |
| 12 | Wyświetlacz znakowy LCD | TAK |  |
| 13 | Zasilanie – V 230 ± 10%, | TAK |  |
| 14 | Pobór mocy – W 500, częstotliwość 50 Hz, | TAK |  |
| 15 | Klasa ochronności – I, | TAK |  |
| 16 | Tryb ochronny -B, | TAK |  |
| 17 | Poziom zakłóceń – N, | TAK |  |
| 18 | Szerokość – mm 460-520 – w zależności od rodzaju butli, | TAK |  |
| 19 | Długość – mm 580 – 600 w zależności od rodzaju butli, | TAK |  |
| 20 | Wysokość z linią zasilającą - ~ mm1200, 1100 | TAK |  |
| 21 | Cyfrowy odczyt temperatury, | TAK |  |
| 22 | Cyfrowa regulacja temperatury, | TAK |  |
| 23 | Zestaw krioaplikatorów dermatologicznych z wymiennymi ogranicznikami natrysku | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | Warunki wymagane | Warunki oferowane (tak/nie/podać) |
| 1 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) – nie dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze) | TAK, podać |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez zamawiającego czas reakcji serwisu | TAK, podać |  |
| 4 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – co najmniej 10 lat | TAK, podać |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą sprzętu | TAK |  |
| 6 | Koszty serwisu, przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 13

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 13 - Dermatoskop – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | optyka o wysokiej rozdzielczości z achromatyczną soczewką, | TAK |  |
| 2 | 10 x krotne powiększenie , obraz bez zniekształcenia krawędzi, | TAK |  |
| 3 | oświetlenie LED, ( co najmniej 6 diod przy pełnym oświetleniu) | TAK |  |
| 4 | okular z korekcją +6/-6 dioptrii, | TAK |  |
| 5 | możliwość cyfrowej dokumentacji badania ( adapter do aparatu cyfrowego) | TAK |  |
| 6 | kompendium dermatologiczne | TAK |  |
| 7 | zestaw: | TAK |  |
|  | dermatoskop, | TAK |  |
|  | rękojeść z ładowarką transfomatorową, | TAK |  |
|  | płytka kontaktowa ze skałą, | TAK |  |
|  | olejek, żel dermatologiczny, | TAK |  |
|  | twarde etui, | TAK |  |
|  | możliwość obrazowania powierzchni skóry i głębszych warstw razem lub osobno. | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/ZP/14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH – Pakiet 14

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.  Kopernika  w  Łodzi

Wykonawca: 	______________________________________________________

Producent:	______________________________________________________

Nazwa/typ:	________________________________________________

Uwaga:

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

Pakiet 14 – Mikroskop optyczny – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw: ażurowy, o nachyleniu 30º | TAK |  |
| 2 | Głowica: binokularowa | TAK |  |
| 3 | Odległość między źrenicami: 55-75 mm | TAK |  |
| 4 | Ustawienia dioptryjne: ± 5 dioptrii | TAK |  |
| 5 | Okulary: szerokokątne o powiększeniu 10x i polu widzenia 20 mm | TAK |  |
| 6 | Głowica rewolwerowa: czterogniazdowa, odwrócona | TAK |  |
| 7 | Obiektywy: w standardzie E-plan 4x, 10x, 40x i 100x i 100x (immersja) achromatyczne | TAK |  |
| 8 | Stolik: z krytą zębatką, dwuwarstwowy z łapkami do preparatu | TAK |  |
| 9 | Rozmiar stolika: 150x133 mm | TAK |  |
| 10 | Zakres ruchu stolika: w osi XY 75x50 mm | TAK |  |
| 11 | Ogniskowanie: współosiowe zgrubne i dokładne, z mechanizmem stop | TAK |  |
| 12 | Kondensor: 1.25 N.A. Abbego z centrowaniem, z uchwytem na filtry i przesłoną irysową | TAK |  |
| 13 | Oświetlacz: X-LED z regulacją | TAK |  |