##### Załącznik nr 2A do SIWZ

##### Nr sprawy 187/ZP/17

Zmiana z dnia 17.11.2017 r.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

PAKIET NR 3 – Analizator hematologiczny – 1 sztuka

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Kliniki Hematologii z przeznaczeniem dla ośrodka transplantacyjnego, banku krwi i komórek oraz medycznego laboratorium diagnostycznego testującego komórki, tkanki i narządy w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametry | Wartość graniczna parametru /parametr podlegający ocenie | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent/kraj | PODAĆ |  |
| 2. | Typ/model | PODAĆ |  |
| 3. | Rok produkcji 2017r. | TAK |  |
| Analizator hematologiczny – 1 sztuka |
|  | Fabrycznie nowy analizator hematologiczny 3 dif | TAK |  |
|  | Parametry raportowane: WBC, LYM% (W-SCR), MXD% (W-MCR), NEUT% ( W-LCR), LYM# (W-SCC), MXD# (W-MCC), NEUT# (W-LCC), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, PCT, MPV, P-LCR | TAK |  |
|  | Prezentacja wyniku: 3 histogramy (WBC, PLT, RBC) | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci: Wyniki analizy wraz z histogramami : ok. 40 000 próbek | TAK |  |
|  | Wydajność: Tryb manualny : ok. 60 oznaczeń / godz. | TAK |  |
|  | Aspirowana objętość próbki: Tryb otwarty : 50 μl Tryb kapilarny : 200 μl (20 μl krwi + 500 μl diluentu - rozcieńczenie 1:26) | TAK |  |
|  | Kontrola jakości: 3 poziomy: N, L i H. | TAK |  |
|  | Gotowość do pracy pilnej : 24 godz. / dobę | TAK |  |
|  | Materiał kontrolny do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej jest materiałem do równoczesnego wykorzystania jako materiał do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej producenta aparatu | TAK – 40 PKT. NIE – 0 PKT. |  |
|  | Wymiary nie większe niż: 420 (szer.) x 480 (wys.) x 355 (gł.) mm | TAK |  |
|  | Masa nie większa niż: 30 kg | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran LCD | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna wbudowana w analizator | TAK |  |
|  | Technologie pomiarowe: WBC, RBC, HCT i PLT: przy wykorzystaniu metody konduktometrycznej i manometrycznego pomiaru objętości mierzonej próbki – metoda zliczania pulsacyjnego. | TAK |  |
|  | Technologie pomiarowe: HGB: pomiar stężenia HGB przy wykorzystaniu czwartorzędowych soli amonowych (odczynnik bezcyjankowy). | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja: w codziennej eksploatacji aparat nie wymaga kalibracji nawet w okresie kilkuletnim. | TAK |  |
|  | Całkowicie automatyczny system oczyszczania igły pobierającej i apertury pomiarowej. Zautomatyzowane czynności konserwacyjne. | TAK |  |
|  | Integralny system wydruku wyników, łącznie z histogramami: realizowany przez wewnętrzną drukarkę termiczną. | TAK |  |
|  | Monitorowanie przekroczenia zakresu liniowości. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230 V | TAK |  |
|  | Zestaw odczynników startowych niezbędnych do wykonania 500 analiz | TAK |  |
|  | Materiał kontrolny i odczynniki od jednego producenta | TAK |  |
| Warunki gwarancji i szkoleń |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
|  | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmować będzie wszystkie działania związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji transport i dostawa, świadczone będą w ramach zawartej umowy. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne, walidacje będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych. | TAK |  |
|  | Dopuszcza się maksymalnie dwie naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, po których cały element zostanie wymieniony na nowy. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy – max. 30 dni | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 30 dni, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy lub zapłaci karę przewidzianą w umowie. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas naprawy – 10 dni | TAK |  |
|  | Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy – wymagany serwis na terenie RP (adres, adres e-mail, telefon, faks) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze: 4 osoby spośród personelu Zamawiającego po 3 godziny każda z osób; Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia. | TAK |  |