# EZ .28.86. …… .2018.KJ                                                                                                                                          Łódź, dnia 29.10.2018r.

Numer sprawy: 86/ZP/18

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę unitu laryngologicznego dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w  Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od daty podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych? (§ 1 pkt. 7 wzoru umowy)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał zmiany w tym zakresie w dniu 24.10.2018r /pismo nr EZ.28.86.2332.2018.KJ/.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z tytułu opóźnienia w dostarczeniu towaru (§ 7   pkt. 1.a  wzoru umowy) do 0,5%? Obecna wysokość kary umownej  jest nieadekwatnie wysoka w stosunku do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał zmiany w tym zakresie w dniu 24.10.2018r /pismo nr EZ.28.86.2332.2018.KJ/.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych opisanych we wzorze umowy w §7 pkt. 1b z 2% na 0,5%? Obecna wysokość kary umownej  jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał zmiany w tym zakresie w dniu 24.10.2018r /pismo nr EZ.28.86.2332.2018.KJ/.

Pytania dotyczące : Głowica kamery 1CCD lub CMOS HDTV,

- Czy Zamawiający wymaga w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części I, głowicy kamery jednoprzetwornikowej o rozdzielczości HD (rozdzielczość przetwornika 1920x1080)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części I, w punkcie 2, zaoferowanie głowicy kamery nieautoklawowalnej ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części I, w punkcie 3, zaoferowanie głowicy kamery z dwoma programowalnymi przyciskami ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące : Tor wizyjny z archiwizacją,

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części II, w punkcie 1, zaoferowanie sterownika kamery FULL HD umożliwiającego podłączenie głowicy kamery 1CMOS FULL HD oraz wideoendoskopów giętkich ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części II, w punkcie 4, zaoferowanie wyjść wideo cyfrowych 3G-SDI oraz DVI-D ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części II, w punkcie 7, zaoferowanie maski cyfrowej, realizowanej przez mikroprocesor, powodującej rozświetlenie zaciemnionych części obrazu operacyjnego ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części II, w punkcie 10 , zapis zdjęć oraz plików wideo tylko na pamięci zewnętrznej ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części II, w punkcie 10, zapisu plików wideo o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli na pamięci zewnętrznej, podłączanej poprzez gniazdo USB we frontowym panelu urządzenia ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części II, w punkcie 13, zaoferowanie funkcji rozpoznawania poprzez sterownik kamery,  podłączonych wideoendoskopów, głowic kamery ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części II, w punkcie 14, zaoferowanie możliwość przypisania różnych funkcji do programowalnych przycisków na głowicy kamery, wideoendoskopu, z możliwością tworzenia 20 indywidualnych profili użytkowników  ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części II, w punkcie 17 , brak możliwości sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu oraz głowicy kamery ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zrezygnuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części II, w punkcie 18 , z wymagalności możliwości rozbudowy procesora o diagnostykę PDD ? Oferowany procesor umożliwia diagnostykę PDD.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące : Ksenonowe źródło światła,

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części III, w punkcie 1, zaoferowanie źródła światła bez wbudowanego filtru optycznego do diagnostyki wąskopasmowej ? W proponowanym rozwiązaniu, tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego jest zrealizowany za pomocą mikroprocesora toru wizyjnego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części III, aby oferowane źródło światła, posiadało wbudowany filtr do diagnostyki fotodynamicznej PDD oraz umożliwiało pracę w standardowym trybie światła białego ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części III, w punkcie 4, zaoferowanie źródła światła bez żarówki zapasowej ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części III, w punkcie 9, zaoferowanie źródła światła bez możliwości zmiany trybu pracy za pomocą przycisku na głowicy kamery oraz wideoendoskopu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zrezygnuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części III, w punkcie 10, z wymagalności możliwości rozbudowy źródła światła o diagnostykę PDD ? Oferowane źródło światła przeznaczone jest do diagnostyki PDD.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące : Stroboskopowe źródło światła,

- Czy Zamawiający zaakceptuję w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części IV, w punktach 1-10, zaoferowanie przenośnego urządzenia stroboskopowego, podłączanego do komputera poprzez port USB, o parametrze źródła światła LED – 800 lm – 5600 K, zakresie częstotliwości mikrofonu 70 – 1100 Hz, trybie pracy: permanentne światło, zwolnione tempo 0,1 Hz – 10,9 Hz, przesunięcie w fazie od 0˚ do 360 ˚. W zestawie: laptop, mikrofon, źródło światła ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące : Wózek endoskopowy,

- Czy Zamawiający zaakceptuję w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części VI, w punkcie 3, zaoferowanie ramienia centralnego, bez ruchomości w górę i w dół ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące : Wideoendoskop CCD HDTV,

- Czy Zamawiający, w części VII, wobec braku możliwości potwierdzenia formatu obrazu wideoendokopu (Producent nie udostępnia takich informacji), wyrazi zgodę na zaoferowanie wideoendokopu kompatybilnego z oferowanym torem wizyjnym, którego format obrazu to 16x9?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuję w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części VII, w punkcie 2, wideoendoskop o polu widzenia 85˚ ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuję w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części VII, w punkcie 3, wideoendoskop o głębi widzenia 8-50 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuję w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części VII, w punkcie 8, wideoendoskop o 3 przyciskach funkcyjnych w tym 2 programowalne  (możliwość przypisania 4 funkcji) ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części VII, w punkcie 11, zaoferowanie wideoendoskopu bez potwierdzenia kompatybilności wideoendoskopu z myjnią ETD2, firmy Olympus oraz z systemem endoskan ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące : Wideoendoskop CCD z kanałem roboczym,

- Czy Zamawiający zaakceptuje, w części VIII zaoferowanie w ramach punktów 1-13, fiberoskopu z  kanałem roboczym 1.5 mm, o polu widzenia 90˚, głębi widzenia 5-50 mm, średnicy końcówki 3.5 mm, długości roboczej 340 mm, zagięcie końcówki góra/dół 180˚/100˚?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące : Kleszcze biopsyjne,

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części IX , kleszcze biopsyjne, wielorazowe, o średnicy 1 mm, 1 sztuka ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące : Optyka sztywna śr. 4 mm - sinuskop

- Czy Zamawiający wymaga w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części XI , aby oferowana optyka była dedykowana do trybów pracy AF/PDD ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części XII , aby oferowana optyka była dedykowana do trybów pracy AF/PDD ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące : Optyka sztywna  śr. 10 mm - laryngoskop

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części XIII, zaoferowanie optyki o przekroju poprzecznym w kształcie owalu, o wymiarach 7,2 mm x 9,3 mm  ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące Światłowód dla endoskopów,

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części XIV, w   punktach 1-4, światłowód o średnicy 3,5 mm i długości 300 cm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące: Unit laryngologiczny z akcesoriami,

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części XV, w punktach 1-21, równoważny produkt, o następujących parametrach technicznych ?

| XV. | Unit laryngologiczny z akcesoriami – 1 sztuka |
| --- | --- |
|  | Jednomodułowy unit laryngologiczny z wyposażeniem, posiadający min. 4 skrętne kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie, pokryty farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze, z możliwością wyboru przez Zamawiającego koloru z palety RAL dla frontów. |
|  | Możliwość dobrania różnych kolorów dla min. 2, malowanych proszkowo części unitu. |
|  | Powierzchnia unitu z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie, ze szczególnym uwzględnieniem cokołu od frontu i z tyłu unitu wykonanego ze stali malowanej proszkowo. |
|  | Unit o wymiarach: - szerokość: w granicy 1200 mm - 1300mm - głębokość: w granicy 450 mm - 550 mm - wysokość: w granicy 900 mm – 1100 mm |
|  | Unit posiadający blat roboczy niezależny od blatu na instrumentarium, stanowiący integralną całość z unitem, usytuowany na wysokości 800 mm ± 50 mm, wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie, pokryty farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze, umożliwiający umieszczenie pudełka zawierającego 100 szt. rękawiczek jednorazowych. |
|  | 2 poziomowy blat na instrumentarium zamykany pokrywą wykonaną z przezroczystego materiału, umożliwiający podgląd ilościowy narzędzi bez podnoszenia pokrywy. Blat wyposażony w tace ze stali nierdzewnej. |
|  | Zestaw tac ze stali nierdzewnej na instrumentarium na wyższy i niższy poziom narzędziowy. |
|  | Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania. |
|  | Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady (wysokości min. 70 mm) z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością demontażu. |
|  | Panel sterowania z ekranem dotykowym umiejscowiony na ruchomym ramieniu z lewej strony unitu |
|  | Panel sterowania na wspólnym ramieniu z uchwytami na końcówki ssaka , sprężonego powietrza i światłowód. |
|  | Wbudowane źródła światła LED min. 2 sztuki z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz”. |
|  | Unit posiada wbudowany szybki podgrzewacz narzędzi włączany przyciskiem. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania po upływie 20 sek. |
|  | Min. 8 wbudowanych pojemników/kuwet do dezynfekcji i przechowywania endoskopów sztywnych, w tym przynajmniej 2 kuwety podgrzewane. |
|  | Unit wyposażony w min. 1 podgrzewaną kuwetę na endoskop giętki - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia. |
|  | Unit wyposażony w min. 1 podgrzewaną kuwetę na endoskop sztywny - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia. |
|  | Podgrzewanie kuwet włączane z panelu sterującego. |
|  | Unit wyposażony w 3 kuwety ze stali nierdzewnej do przechowywania nasopharyngoskopu - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia. |
|  | Niekorodująca kuweta do dezynfekcji brudnych narzędzi wysuwana z unitu |
|  | Wysuwana śmietniczka |
|  | Ruchomy wysięgnik min. dla: drenu ssaka z podłączeniem do końcówki ssącej, drenu ssaka z miską, rękojeści irygatora, rękojeści sprężonego powietrza, światłowodu. |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące: Wbudowany system ssania o wydajności min. 40l/min i  -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażony w pompę bezolejową i bezwibracyjną.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części XVI, w   punktach 1-4,

równoważny produkt, o następujących parametrach technicznych ?

| XVI. | Wbudowany system ssania o wydajności min. 50l/min, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażony w pompę bezolejową i bezwibracyjną. |
| --- | --- |
|  | Automatycznie opróżniany zbiornik ssania. |
|  | Co najmniej 6 końcówek ssaka ze stali nierdzewnej |
|  | Unit wyposażony w elektroniczny wskaźnik siły ssania. |
|  | Wbudowany układ płukania drenu ssaka wyposażony w zbiornik na środek dezynfekujący. |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące: Wbudowany system irygacji, wyposażony w elektroniczny układ sterujący podgrzewaniem umożliwiający zmianę temperatury z poziomu panelu sterowania w zakresie 22°C - 44°C, gwarantujący przepływ wody min. 500 ml/min.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części XVII, w  punktach 1-2,

równoważny produkt, o następujących parametrach technicznych ?

| XVII. | Wbudowany system irygacji, wyposażony w elektroniczny układ sterujący podgrzewaniem umożliwiający zmianę temperatury z poziomu panelu sterowania, gwarantujący przepływ wody min. 500 ml/min. |
| --- | --- |
|  | Filtr do oczyszczania wody. |
|  | Kaniula irygacyjna o dł. 80 -110mm, wyposażona w ochronę przeciwrozpryskową |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące: Moduł sprężonego powietrza o min. przepływie 12 l /min.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części XVIII, w   punktach 1-10, równoważny produkt, o następujących parametrach technicznych ?

| XVIII. | Moduł sprężonego powietrza o min. przepływie 26 l /min wyposażony w: |
| --- | --- |
|  | •sprężarkę bezolejową – 1 szt., |
|  | • rozpylacz do leków - 2 szt., |
|  | • butelki na leki – 2 szt. |
|  | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie do dedykowanego drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże. |
|  | Wymagany unit z podłączeniem do instalacji wod-kan. |
|  | Przyłącze wodne posiada elektrozawór, którym steruje unit. |
|  | Automatyczne opróżnianie zbiornika ssaka |
|  | Unit wyposażony w system wizualnej informacji o nieprawidłowościach w pracy unitu, w tym min. komenda informująca o braku wody w systemie. |
|  | Unit wyposażony w uchwyt/wieszak na lampę czołową usytuowany w bocznej części unitu oraz bezprzewodową lampę czołową LED z akumulatorem na czepcu. Czepiec z regulacją obwodu i głębokości. |
|  | Akumulator Li-Ion min. 700mA. Dystans pracy lampy w przedziale min. 20-60cm. Średnica plamki światła zależna od dystansu, min. zakres 8-115mm. Czas pracy lampy min. 3,5 godziny. Waga lampy z akumulatorami max. 350g. W komplecie ładowarka sieciowa. |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące: Fotel laryngologiczny,

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części XIX, w   punktach 1-8 równoważny produkt, o następujących parametrach technicznych ?

| XIX. | Fotel laryngologiczny – 1 sztuka |
| --- | --- |
|  | Fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją siedziska góra/dół oraz elektryczną regulacją położenia oparcia pleców. Fotel posiadający podnóżek opadający synchronicznie w trakcie regulacji oparcia oraz zagłówek . |
|  | Fotel wyposażony w regulowane nóżki. |
|  | Dźwignia zwalniająca obrót fotela wokół własnej osi. |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 560 - 900 mm. |
|  | Fotel umożliwia obrót 180° wokół osi i blokadę w dowolnej pozycji. |
|  | Sterownik przewodowy do sterowania wysokością fotela oraz oparciem. |
|  | Stabilna podstawa o wymiarach w granicy 800 x 600 mm. |
|  | Zagłówek regulowany w płaszczyźnie góra/dół oraz przód/tył w celu optymalnego oparcia głowy. |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące: Taboret lekarski,

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części XVI, w    punktach 1-5,    równoważny produkt, o następujących parametrach technicznych ?

| XX. | Taboret lekarski – 1 sztuka |
| --- | --- |
|  | Wysokość siedziska regulowana. |
|  | Średnica siedziska w zakresie 35 – 5 cm. |
|  | Podstawa na kółkach. |
|  | Podnóżek pierścieniowy. |
|  | Oparcie dla pleców obracane o 180 st. |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczące: Mikroskop,

- Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie „unit laryngologiczny”, w części XXI, w   punktach 1-4,   równoważny produkt, o następujących parametrach technicznych ?

| XXI. | Mikroskop – 1 sztuka |
| --- | --- |
|  | Mikroskop z wbudowanym źródłem światła LED, montowany bezpośrednio do unitu, w celu uniknięcia konieczności usytuowania unitu w dalszej odległości od ściany. |
|  | Wyposażony w uchwyt typu rogi, obiektyw o ogniskowej f = 250 mm, 3-stopniowy współczynnik powiększenia, okular dwuoczny prosty z tubusem f = 125 mm, z regulowanym rozstawem i wziernikami dla osób noszących okulary korekcyjne. |
|  | System automatycznej aktywacji/dezaktywacji światła przy opuszczeniu/podniesieniu ramienia z tubusem. |
|  | System automatycznej aktywacji/dezaktywacji światła przy opuszczeniu/podniesieniu ramienia z tubusem. |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.