Załącznik  nr 2b do SIWZ

Nr sprawy 225/ZP/17

Zmiana z dnia 16.01.2018 r.

# WARUNKI WYMAGANE DLA GENERATORA DO TERMOABLACJI

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | Wartość wymagana | Odpowiedź Wykonawcy/ Wartość oferowana/ Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| A. WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Generator prądu o częstotliwości w zakresie 460-480 kHz | TAK |  |
| 2. | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | TAK |  |
| 3. | Moc wejściowa max. 385W | TAK |  |
| B. PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |
| 4. | Moc wyjściowa generatora regulowana w granicach 0 W - max. 200 W | TAK |  |
| 5. | Krok regulacji mocy co 1 W | TAK |  |
| 6. | Zakres monitorowania temperatur od -5 do max.+1050C | TAK |  |
| 7. | Dokładność pomiaru temperatury | TAK podać = +/-4st C -0pkt. < +/-4st C -5pkt. |  |
| 8. | Timer z możliwością ustawienia czasu pracy od 0 do min. 30 minut | TAK |  |
| WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
| 9. | 3 gniazda elektrod czynnych na panelu sterowania generatora pozwalające na podłączenie elektrod laparoskopowych, przezskórnych oraz przeznaczonych do pracy w otwartym polu operacyjnym | TAK |  |
| 10. | Wskaźnik impedancji, mocy i temperatury, wskaźnik dźwiękowy aktywacji wysokiej częstotliwości | TAK |  |
| 11. | Gniazdo do podłączenia elektrody powrotnej(wyświetlacz z widokiem konfiguracji elektrod powrotnych na panelu przednim/ekranie | TAK |  |
| 12. | Pompa obiegu chłodzenia wewnętrznego wodą jałową | TAK |  |
| 13. | Wyposażenie: wózek ze stali kwasoodpornej, zbiornik na jałową wodę do ablacji RF, przełącznik nożny do ablacji | TAK |  |
| 14. | Certyfikaty oraz dopuszczenie do eksploatacji, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 15. | Instrukcja obsługi | TAK |  |
| 16. | Gwarancja min. 6 miesięcy | TAK |  |
| 17. | Naprawy, wykonanie max. 96godz. | TAK podać do 96 godz. – 0 pkt. do 72 godz. – 5 pkt. do 48 godz. – 10 pkt. |  |
| 18. | Przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |

.....................................  dn. .............. r.

Miejscowość / Data

..........................................................................................

|  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |